# Posudek vedoucího bakalářské práce

Formální obsah práce:

Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby autosalonu s autoservisem v konkrétních podmínkách, optimalizace celkového řešení a zpracování dokumentace v rozsahu pro stavební povolení včetně základního tepelně technického, statického a požárně bezpečnostního posouzení, v seminární části pak analýza nakládání se stavebním, demoličním a nebezpečným odpadem. Zadání bylo splněno.

Bakalářská práce svým rozsahem i kvalitou zpracování splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce. Po formální stránce konstatuji připomínky zahrnující výskyt textových a pravopisných chyb, nesprávnou odbornou terminologii, nesprávné používání 1. osoby, zbytečné použití legendy místností v technické zprávě, chyby ve strukturování textu; v seminární práci by bylo vhodné uvést např. konkrétní příklady složení odpadů u současných skladeb a optimální nakládání s nimi.

Posudek bakalářské práce:

Po stránce odborné k předložené bakalářské práci sděluji dílčí výhrady k chybám s rozdílným vlivem na správnost řešení, např.:

- kvantifikace stavebních odpadů v m3 místo t, naopak absence kvantifikace objemu vytěžené ornice a podorniční zeminy;

- použití pozinkovaného plechu jako střešní krytiny skladu (s nátěrem?);

- nedostatečné prořešení hydroizolací a tepelných izolací plochých střech ve výkresech řezů;

- nedostatečná specifikace materiálů ve výkresech detailů;

- nesprávné parametry EW některých částí obvodového pláště exponovaného požárem z požárně otevřených ploch jiného požárního úseku; naopak zbytečné parametry EI opláštění skladu;

- nevhodné (neefektivní) uspořádání výústek přívodu a odvodu vzduchu VZT v bezprostřední vzájemné blízkosti;

- chybné, trasově  i výškově nevyhovující vedení ležaté kanalizace v základech stavby;

- v seminární části převažuje popisnost, chybí vlastní vklad bakalantky; zdrojem demoličních odpadů nejsou pouze demolice, ale významně i rekonstrukce staveb a jejich úpravy.

Bakalantka předloženou práci zpracovala samostatně, s použitím v práci uvedených podkladů. Během konzultací předkládala vlastní návrhy dalšího postupu a celkového řešení, její postup vyžadoval provádění dílčích korekcí různého rozsahu. Studentka prokázala vyhovující orientaci ve zvolené problematice.

Otázky k obhajobě:

- Vysvětlete statické chování skládaných průvlaků použitých v řešené stavbě.

- Charakterizujte koncepci použitého metalického obvodového pláště a funkci jednotlivých vrstev a částí, vč. napojení na sokl a atiku.

Doporučení práce k obhajobě:	práci doporučuji předložit k obhajobě

Hodnocení bakalářské práce:	velmi dobře minus

V Plzni dne 12. června 2024

podpis vedoucího práce

# Text boxes

Jméno a příjmení studenta:	Michaela Kalubová

Studijní program:	Stavební inženýrství

Studijní obor:	Stavitelství

Název práce:	Novostavba autosalonu s autoservisem

## Vedoucí práce:	doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Datum bakalářské práce:	květen 2024